1 PRODUCTO QUIMICO

- SUSTANCIA: HIDROXIDO DE SODIO

- NOMBRE COMERCIAL: SODA CAUSTICA AL 32%

- SINONIMOS: SOLUCION DE HIDROXIDO DE SODIO, SOSA CAUSTICA

- APLICACIONES: SE EMPLEA EN INDUSTRIA PAPELERA, FARMACEUTICA Y JABON, PETROLERA,  Y QUIMICA DE PROCESO

2 COMPOSICION

COMPONENTE 		NºCAS 		SODA AL 50%

Agua 				7732-18-5		67-68 %

Hidróxido de sodio		1310-73-2		32 %

Cloruro de sodio		7647-14-5		= O < 2000 PPM

3 PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

ESTADO FISICO: liquido

COLOR: incoloro

OLOR: inoloro

APARIENCIA: transparente

PUNTO DE EBULLICION: 130ºC a145ºC

PUNTO DE CONGELAMIENTO: de 30ºC A 12ºC

DENSIDAD DEL VAPOR: no disponible

PRESION DE VAPOR: 13 a 13.5 mmHg A 60ºC

GRAVEDAD ESPECÍFICA (AGUA=1): 1.2-1.53 a 15.6ºC

SOLUBILIDAD EN AGUA: 100%

PH: >14

VOLATIBILIDAD: no aplicable

UMBRAL DE OLOR: no aplicable

VELOCIDAD DE EVAPORACION: no aplicable.

COEFICIENTE DE DISTRIBUCION EN AGUA/ACEITE: no aplicable

4 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- ESTABILIDAD:

Estable a presión y temperaturas normales.

- REACTIVIDAD

CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR

Puede generar monóxido de carbono al entrar en contacto con azucares reductores, productos alimenticios o bebidas en espacios cerrados.

INCOMPATIBILIDADES

Ácidos, compuestos halogenados, metales como aluminio, latón, bronce, cobre, estaño, zinc o aleaciones sensibles.

DESCOMPOSICION PELIGROSA

Producto de termo descomposición: ninguno conocido

- POLIMERIZACION

No se polimerizara

5 EFECTOS EN LA SALUD POR EXPOSICION

- INALACION

CORTO PLAZO: irritación, quemaduras, edemas pulmonar.

PROLONGADA: No conocemos efectos.

- EN LA PIEL

CORTO PLAZO: Irritación y Quemaduras.

PROLONGADA: Dermatitis.

- EN LOS OJOS

CORTO PLAZO: Irritación, quemaduras, daño ocular, ceguera.

PROLONGADA: Daño ocular, ceguera.

- INGESTION

CORTO PLAZO: Irritación, quemaduras del aparato digestivo, nauseas y vómitos

PROLONGADA: Serias lesiones en el aparato digestivo.

- CANCERIGENO

OSHA: NO

NTP: NO

IARC: NO

6 PRIMEROS AUXILIOS

- INALACION:

Retirar a la o las personas hacia donde puedan respirar aire fresco. Si la respiración es dificultosa, LLAMAR INMEDIATAMENTE ALOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, mientras personal calificado le administra oxigeno; si ha tenido un paro cardio y/o respiratorio personal calificado deberá administrar los primeros auxilios.

- CONTACTO EN LA PIEL:

Lavar con abundante agua la zona afectada, de ser necesario despojar de toda la ropa y zapatos contaminados en forma inmediata, dicha ropa deberá ser lavada antes de volver a usar. Todos los elementos de cuero contaminados deben ser desechados. ACUDIR INMEDIATAMENTE A UN MEDICO PARA QUE EVALUE LA ZONA AFECTADA.

- CONTACTO EN LOS OJOS

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, manteniendo los parpados abiertos, para garantizar que todo el ojo sea enjuagado durante 15 minutos, continuar por otros 15 min. Abriéndolo y cerrándolo. LA ATENCION DEL OFTALMOLOGO DEBE SER INMEDIATA

- INGESTION

Nunca inducir el vomito, dar de beber abundante agua, de producirse el vomito lavar con abundante agua y déle mas de beber. DEBE SER ASISTIDO POR UN MEDICO DE FORMA INMEDIATA.

NOTA PARA LOS MEDICOS: PUEDE CAUSAR QUEMADURAS EN EL APARATO RESPIRATORIO, PIEL, OJOS CON DAÑOS OCULARES PERMANENTES E INTESTINOS. LA FALTA DE SIGNOS VISIBLES O SINTOMOAS DE QUEMADURAS NO SIGNIFICAN QUE NO HALLAN DAÑOS REALES EN LOS TEJIDOS.

7 TOXICOLOGIA

Hidróxido de sodio (base seca) 1350 mg/Kg. LD50 dermica conejo; 220mg/Kg. (50% solución) Oral-Rata LD50. La gravedad del daño sobre los tejidos, dependerá de la concentración de la solución, el tiempo de contacto, y el estado del tejido. Luego del contacto con los tejidos puede pasar un tiempo antes de la irritación u otros efectos. Esta sustancia es un fuerte irritante y corrosivo para los tejidos, membranas mucosas .El contacto de este producto con los tejidos puede producir graves quemaduras y daños permanentes. Su inhalación  puede producir graves irritaciones, edema pulmonar, neumonitis. El contacto con la piel puede producir irritación grave y corrosión del tejido. El contacto los ojos puede producir irritación grave, corrosión, daño de cornea y ceguera. Su ingestión puede producir irritación grave, corrosión, ulceración, nauseas, vómitos. En casos extraordinarios se ha observado que la inhalación a largo plazo produce una reacción inflamatoria de los bronquios o disfunción obstructiva de las vías respiratorias.

8 INFORMACION ECOLOGICA

TOXICIDAD PARA LOS PECES: Se ha demostrado una moderada toxicidad para los organismos acuáticos. Para hidróxido de sodio: 48 ppm LC50 Salmón real; 33-100 ppm 48 horas LC50 Camarón; 1000 ppm 48 horas LC50 Berberecho

BIODEGRADACION: Esta sustancia es inorgánica no esta sujeto a la biodegradación

PERSISTENCIA: Se cree que existe en estado disociado en el medio ambiente.

BIOCONCENTRACION: Se cree que no es bioacumulable

OTRA INFORMACION: Se ha mostrado una ligera toxicidades organismos terrestres.

9 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

- MANIPULACION

Utilizar los equipos de protección adecuados para evitar que la solución entre en contacto con: ojos, piel, ropa, evitar respirar el vapor o niebla. Luego de su manipulación lavarse en forma meticulosa Cuando se valla a mezclar, agregar el agua lentamente ya que genera calor y puede haber pequeñas salpicaduras.

- ALMACENAMIENTO

Deben almacenarse en contenedores cerrados y perfectamente etiquetados. No usar contenedores, accesorios, ni líneas de descarga construidas en aluminio, ya que la reacción puede generar hidrogeno (inflamable). Mantener alejado de todas las sustancias incompatibles

10 EXPOSICION Y PROTECCIONES

- LIMITES DE EXPOSICION

Superior2mg/m3 (ACGIH)

- VENTILACION

Por aspiración local para evitar neblinas, asegurando los valores limites de exposición

- PROTECCIONES PARA LOS OJOS

Usar siempre antiparras de seguridad y careta, para evitar el contacto con el producto. Colocar duchas de emergencia y lavaojos en la zona de trabajo.

- VETIMENTA

Ropa resistente al producto, así como botas (siempre por dentro del pantalón), guantes y delantal

- MATERIALES ADECUADOS

Caucho natural, neopreno, nitrilo, cloruro de polivinilo (PVC).

- RESPIRADORES

Se recomienda las aprobadas por el NIOSH con filtros N95 (para polvo, humo vapor), cuando se espere que los valores  superen los límites de exposición, o se vean síntomas de sobre exposición. Deberá usarse una semi mascara  facial, con purificador de aire, en concentraciones hasta  10 veces el nivel de exposición y una mascara facial completa con purificador de aire en concentraciones de hasta 50 veces del nivel de exposición aceptable. Cuando se espere que el nivel de exposición supere las 50 veces el nivel aceptable tendrá que  utilizar un equipo autónomo.

11 MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

- PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION: Riesgo mínimo

- EXTINCION DEL FUEGO: Extinguir el fuego circundante utilizando los agentes adecuados.

- IMPACTO MECANICO: No sensible

- DESCARGA ESTATICA: No sensible

- PUNTO DE INFLAMACION: NO inflamable

12 PROCEDIMIENTO EN CASOS DE DERRAMES

Restringir el acceso al área afectada, detener el derrame sin riesgos personales.

Contener el líquido derramado utilizando los materiales adecuados para ello.

Evitar que el derrame alcance la vía publica y/o alcantarillas (de ser así informarlo a los organismos correspondientes).Este material es alcalino y puede levantar el PH de las aguas.

Absorber el líquido por medio de bombas colocándolo en contenedores. Neutralizar  los restos que no puedan ser absorbidos.

.

13 DESECHOS

Se puede neutralizar o reprocesar. Sujetos a la reglamentación vigente  para desechos.

14 INFORMACION PARA EL TRANSPORTE

NOMBRE APROPIADO: Solución de hidróxido de Sodio

NUMERO DE IDENTOFICACION: UN1824

CLASE O DIVISION DE RIESGO: 8

GRUPO DE EMBALAJE: II

REQUISITOS DE ETIQUETADO: 8

15 INFORME FINAL

IMPORTANTE: La información que se presenta no esta garantizada, pero fue preparada por personal técnico competente, y es real y precisa según nuestro entendimiento.

NO SE OTORGA GARANTIA DE COMERCIALIZACION O ADECUACION PARA UN FIN ESPECIFICO, NI NINGUN OTRO TIPO DE GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA, RESPECTO AL DESEMPEÑO, CONVENIENCIA, ESTABILIDAD U OTROS ASPECTOS.

La información presentada no pretende ser exhaustiva con respecto a las condiciones o la forma apropiada de uso, manipulación y/o almacenamiento. Los factores relativos a ciertas condiciones de almacenamiento, manipulación o uso de este producto pueden ncluir consideraciones adicionales o distintas respecto a la seguridad y el desempeño. Nuestro personal estará disponible para responder dudas sobre lo procedimientos seguros de manipulación y uso, sin embargo la manipulación segura es responsabilidad del cliente. Ninguna sugerencia de uso tiene la intención de infringir ninguna patente existente ni ninguna ley, norma reglamento u ordenanza de una entidad gubernamental y nada de lo estipulado aquí se debe estipular como una recomendación para ello.

16 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA SGA Y PICTOGRAMA

HDS (NaOH) revisión 00         					 Fecha: 13/11/2020