1 PRODUCTO QUIMICO

- SUSTANCIA: HIPOCLORITO DE SODIO

- NOMBRE COMERCIAL: HIPOCLORITO DE SODIO

- SINONIMOS: AGUA LAVANDINA, HIPOCLORITO.

- APLICACIONES: SE EMPLEA EN LA PRODUCCION DE BALNQUEADORES Y DESINFECCTANTES, ALGUICIDAS Y LIMPIADORES EN PROCESOS DE DESODORIZACION. DECOLORACION Y BLANQUEO DE MATERIALES Y PURIFICACION DE AGUA.

2 COMPOSICION

COMPONENTE 		NºCAS		100gr/l

Agua 				7732-18-5		78.55%

Hipoclorito de sodio		7681-52-9		10%

Hidróxido de sodio		1310-73-2		0.45%

Cloruro de sodio		7647-14-5		11%

3 PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

ESTADO FISICO: liquido

COLOR: amarillo

OLOR: característico del blanqueador picante)

APARIENCIA: clara

PUNTO DE EBULLICION: 110ºC

PUNTO DE CONGELAMIENTO: no disponible

TEMPERATURA DE INFLAMACION: no inflamable

TEMPERATURA DE AUTOIGNICION: no inflamable

DENSIDAD DEL VAPOR: no aplicable

PRESION DE VAPOR: no aplicable

GRAVEDAD ESPECÍFICA (AGUA=1): 1.13-1.18

SOLUBILIDAD EN AGUA: 100%

PH: 12 a 13

VOLATIBILIDAD: no aplicable

UMBRAL DE OLOR: 2ppm

VELOCIDAD DE EVAPORACION: no aplicable.

COEFICIENTE DE DISTRIBUCION EN AGUA/ACEITE: no aplicable

4 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- ESTABILIDAD:

Estable. Puede descomponerse por calentamiento y exposición a la luz. Debe conservarse en lugares frescos y alejados de luz. No se debe cerrar herméticamente los depósitos con hipoclorito.

- REACTIVIDAD:

Se debe evitar el calor, fuentes de ignición (llamas, chispas, etc.) y la luz directa.

No se debe almacenar con: Metales (cobre, níquel, plata, hierro, cromo, plomo,), ácidos, compuestos amoniacos, materiales occidentes, peróxidos, y agentes reductores.

Productos de termo descomposición: Cloruro de hidrogeno y cloro.

- POLIMERIZACION

No se polimerizará

5 EFECTOS EN LA SALUD POR EXPOSICION

- INALACION

CORTO PLAZO: Quemaduras, tos, edema pulmonar.

PROLONGADA: No conocemos efectos

- EN LA PIEL

CORTO PLAZO: Quemaduras

PROLONGADA: Dermatitis

- EN LOS OJOS

CORTO PLAZO: Quemaduras, daño ocular, ceguera

PROLONGADA: Daño ocular, ceguera

- CANCERIGENO

OSHA: NO

NTP: NO

IARC: NO

6 PRIMEROS AUXILIOS

- INALACION:

Retirar a la o las personas hacia donde puedan respirar aire fresco. Si la respiración es dificultosa, LLAMAR INMEDIATAMENTE ALOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, mientras personal calificado le administra oxigeno; si ha tenido un paro cardio y/o respiratorio personal calificado deberá administrar los primeros auxilios.

- CONTACTO EN LA PIEL:

Lavar con abundante agua la zona afectada, de ser necesario despojar de toda la ropa y zapatos contaminados en forma inmediata, dicha ropa deberá ser lavada antes de volver a usar. ACUDIR IN EDIATAMENTE A UN MEDICO PARA QUE EVALUE LA ZONA AFECTADA.

- CONTACTO EN LOS OJOS

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, manteniendo los parpados abiertos, para garantizar que todo el ojo sea enjuagado durante 15 minutos, continuar por otros 15 min. abriéndolo y cerrándolo. LA ATENCION DEL OFTALMOLOGO DEBE SER INMEDIATA

- INGESTION

Nunca inducir el vómito, dar de beber abundante agua, de producirse el vómito lava con abundante agua y dele más de beber. DEBE SER ASISTIDO POR UN MEDICO DE FORMA INMEDIATA.

NOTA PARA LOS MEDICOS, PUEDE CAUSAR QUEMADURAS EN EL APARATO RESPIRATORIO, PIEL, OJOS CON DAÑOS OCULARES PERMANENTES E INTESTINOS. LA FALTA DE SIGNOS VISIBLES O SINTOMOAS QUEMADURAS NO SIGNIFICAN QUE NO HALLAN DAÑOS REALES EN LOS TEJIDOS.

7 TOXICOLOGIA

Esta sustancia es un fuerte irritante y corrosivo para los tejidos su toxicidad y corrosividad depende del PH. El contacto con las distintas partes del cuerpo puede producir: tos severa, asfixia, irritación, edema pulmonar, quemaduras, dermatitis, irritación ocular, daño en la córnea, ceguera, su ingestión puede producir irritación y corrosión del aparato gastrointestinal, así como mucho dolor y vómitos.

8 INFORMACION ECOLOGICA

- EN EL AGUA

Se cree que es de una toxicidad moderada

- EN EL AIRE

No hay evidencia

- EN EL SUELO

Al ser un fuerte oxidante puede quemar temporalmente el suelo afectado

- FLORA

Produce amarillamiento y exfoliación

- FAUNA

Puede ser dañino a la vida acuática en bajas concentraciones

- BIODEGRADACION

Esta sustancia es inorgánica no está sujeto a la biodegradación

- PERSISTENCIA

Se cree que no persiste en el ambiente

- BIOCONCENTRACION

Se cree que no es bioacumulable

- RESIDUOS

Deben ser neutralizados antes del envío a disposición final

9 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

- MANIPULACION

Utilizar los equipos de protección adecuados para evitar que la solución entre en contacto con: ojos, piel, ropa, o se pueda inhalar. Luego de su manipulación lavarse en forma meticulosa

- ALMACENAMIENTO

Deben almacenarse en contenedores resistentes a la corrección como el PRFV, con un venteo de aire, la zona debe estar bien ventilada y se debe evitar la exposición directa a la luz solar, calor, llamas, chispas y otras fuentes de posible ignición. Mantener alejado de todas las sustancias incompatibles

10 EXPOSICION Y PROTECCIONES

- LIMITES DE EXPOSICION

HIPOCLORITO DE SODIO

Superior: 2 mg/m3 (AIHA)

HIDROXIDO DE SODIO

Superior2mg/m3 (ACGIH)

- VENTILACION

Por aspiración local para evitar neblinas, asegurando los valores límites de exposición

- PROTECCIONES PARA LOS OJOS

Usar siempre antiparras de seguridad y careta, para evitar el contacto con el producto. Colocar duchas de emergencia y lavaojos en la zona de trabajo.

- VETIMENTA

Ropa resistente al producto, así como botas (siempre por dentro del pantalón), guantes y delantal.

- MATERIALES ADECUADOS

Caucho natural, cloruro de polivinilo (PVC).

- RESPIRADORES

Se recomienda las aprobadas por el NIOSH con filtros N95 (para polvo, humo vapor), cuando se espere que los valores superen los límites de exposición. Cuando se esté en presencia de hipoclorito en descomposición, deberá usarse una semi mascará facial, con purificador de aire en hasta 10 veces el nivel de exposición y una mascará facial completa con purificador de aire en concentraciones de hasta 50 veces del nivel de exposición aceptable en ambas mascaras se debe usar cartuchos para gases ácidos. Cuando se espere que el nivel de exposición supere las 50 veces el nivel aceptable tendrá que utilizar un equipo autónomo.

11 MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

- EXTINCION DEL FUEGO: Utilizar equipo autónomo con presión positiva. Extinguir el fuego circundante utilizando los agentes adecuados. De ser posible retirar el recipiente del área incendiada. Evitar la inhalación de los materiales en combustión y/o sus productos.

- IMPACTO MECANICO: No sensible

- DESCARGA ESTATICA: No sensible

- PUNTO DE INFLAMACION: NO inflamable

12 PROCEDIMIENTO EN CASOS DE DERRAMES

Restringir el acceso al área afectada, detener el derrame sin riesgos personales.

Contener el líquido derramado utilizando los materiales adecuados para ello.

Evitar que el derrame alcance la vía pública y/o alcantarillas (de ser así informarlo a los organismos correspondientes).

Absorber el líquido por medio de bombas colocándolo en contenedores.

Neutralizar la zona con sales reductoras (sulfitos o meta bisulfito de sodio) y lave con agua. De no poseer estas sales lavar con abundante agua.

13 DESECHOS

Sujetos a la reglamentación vigente para desechos.

14 INFORMACION PARA EL TRANSPORTE

NOMBRE APROPIADO: Hipoclorito de Sodio

NUMERO DE IDENTOFICACION: UN1791

CLASE O DIVISION DE RIESGO: 8

GRUPO DE EMBALAJE: III

REQUISITOS DE ETIQUETADO: 8

15 INFORME FINAL

IMPORTANTE: La información que se presenta no esta garantizada, pero fue preparada por personal técnico competente, y es real y precisa según nuestro entendimiento.

NO SE OTORGA GARANTIA DE COMERCIALIZACION O ADECUACION PARA UN FIN ESPECIFICO, NI NINGUN OTRO TIPO DE GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA, RESPECTO AL DESEMPEÑO, CONVENIENCIA, ESTABILIDAD U OTROS ASPECTOS.

La información presentada no pretende ser exhaustiva con respecto a las condiciones o la forma apropiada de uso, manipulación y/o almacenamiento. Los factores relativos a ciertas condiciones de almacenamiento, manipulación o uso de este producto pueden incluir consideraciones adicionales o distintas respecto a la seguridad y el desempeño. Nuestro personal estará disponible para responder dudas sobre lo procedimientos seguros de manipulación y uso, sin embargo, la manipulación segura es responsabilidad del cliente. Ninguna sugerencia de uso tiene la intención de infringir ninguna patente existente ni ninguna ley, norma reglamento u ordenanza de una entidad gubernamental y nada de lo estipulado aquí se debe estipular como una recomendación para ello.

16 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA SGA Y PICTOGRAMA

HDS (NaClO) revisión 01                                                               Fecha: 16/11/2020